2016

成都市水资源公报

成都市水务局

目  录

一  综述

二  水资源量

三  供用水量

四  水体水质

五  污水处理

六  洪涝干旱

七  重大水事

发布：成都市水务局

审定：龚志彬

审查：刘玉平   何  剑   姚  勇   郭  浩   廖万雍

闫宝利   孔建华   程培哲   李洪富   陈永健

编制：成都市水利电力勘测设计院

一、综述

成都市位于东经 102°54′～104°53′，北纬 30°05′～31°26′，地处四川省中部，四川盆地西部，属长江水系岷江及沱江流域。全市总面积14335平方公里，东部为龙泉山低山丘陵区，中部为成都平原，西部为龙门山及邛崃山区。辖11区4县5市（县级市）、另设高新区和天府新区成都直管区、375个乡镇（街道办）、1650个社区、2686个村。2016年末，全市户籍人口1398.93万人，常住人口1591.76万人。

2016年全市实现地区生产总值12170.23亿元，其中：第一产业增加值474.94亿元，第二产业增加值5232.02亿元，第三产业增加值6463.27亿元。第二产业中，工业增加值为4508.59亿元。2016年农田有效灌溉面积558.15万亩。

2016年5月，经国务院及四川省人民政府批准，简阳市改由成都市代管，本次水资源公报数据范围为包含简阳之后的数据。

2016年，全市平均降水量939.4毫米，降水总量约为134.66亿立方米，比2015增加9.60%，比多年平均降水量减少2.56%。

2016年全市地表水资源量81.79亿立方米，折合径流深570.5毫米，比2015增加15.6%；地下水资源量32.72亿立方米，比2015年增加26.7%；扣除地表水与地下水重复计算后，全市水资源总量为87.82亿立方米，比2015年增加15.1%，为多年平均值的97.7%，按户籍人口计，人均水资源量628立方米；按常住人口计，人均水资源量552立方米。2016年末，全市各类蓄水工程总蓄水量60967万立方米。

2016年全市总用水量61.04亿立方米，按户籍人口计，人均年用水量436.3立方米，按常住人口计，人均年用水量383.5立方米；万元GDP（当年价）用水量50.2立方米，万元工业增加值（当年价）用水量27.1立方米，农田灌溉亩均用水量512立方米。

2016年，成都市地表水水质总体呈轻度污染，主要污染指标为总磷、氨氮和五日生化需氧量，主要污染河段为岷江水系的府河、南河、沙河、江安河、杨柳河、白河及沱江水系的毗河、毗河中支、沱江中河和驿马河。2016年河流水质监测断面88个，Ⅰ～Ⅲ类水质占70.5%，Ⅳ～Ⅴ类水质占12.5%，劣Ⅴ类水质占17.0%。水库水质监测断面12个，除漩口村（库口）监测点位总磷超标外，其余11个点位水质均达到Ⅲ类标准。成都市中心城区3个饮用水水源地（洞子口、郫都区三道堰和郫都区唐昌）水质良好，水质达标率100%，区(市)县24个城镇饮用水水源地水质达标率均为100%。同比达标率上升7.9个百分点。区(市)县12个乡镇饮用水水源地水质相对稳定，上半年水质达标率为99.3%,下半年为92.15%。

2016年全市城镇生活污水处理量113779.7万吨，比2015年增加3239.95万吨，增长2.93%。

二、水资源量

## （一）降水量

2016年成都市平均降水量939.4毫米，折合降水总量约为134.66亿立方米。与2015年降水量857.1毫米相比较，增加了9.6%，与多年平均降水量964.0毫米相比，减少了2.56%，降水在年内分配不均，主要集中在6-9月。2016年成都市降水等值线图和距平差等值线图见图1、图2。

图1   成都市2016年年降水量等值线图  单位：mm

图2   成都市2016年年降水距平差等值线图  单位：%

1、行政分区降水量

2016年成都市总降水量接近多年平均降水量，与2015年降水量相比较，中心城区、天府新区成都直管区、龙泉驿区、青白江区、温江区、双流区、简阳市、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、大邑县、蒲江县、新津县增加了2.9%～24.9%，其余3个区（市）县年降水量减少3.9%～10.1%；与多年平均降水量相比较，仅简阳市、都江堰市为中水年；中心城区、天府新区成都直管区、温江区、双流区、彭州市、蒲江县、新津县为偏丰年；其余8区（市）县均为偏枯年。2016年成都市行政分区降水量与2015年、多年平均降水量的比较见表1、图3。

表1  2016年成都市行政分区降水量与2015年、

多年平均降水量比较

| 行政 分区 | 面积 (km2) | 2016年降水量 | 2015年降水量 | 多年平均降水量 | 与2015年比较 | 与多年平均比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (亿m3) | (mm) | (亿m3) | (mm) | (亿m3) | (±％) | (±％) |
| 中心城区 | 465 | 4.32 | 930 | 3.59 | 771.5 | 4.05 | 20.5 | 6.78 |
| 天府新区 成都直管区 | 602 | 5.61 | 931.8 | 4.84 | 803.7 | 5.23 | 15.9 | 7.25 |
| 龙泉驿区 | 556 | 4.68 | 842.1 | 3.90 | 701.2 | 5.04 | 20.1 | -7.10 |
| 青白江区 | 379 | 2.77 | 731 | 2.57 | 677 | 3.47 | 7.8 | -20.16 |
| 新都区 | 496 | 3.53 | 712.7 | 3.68 | 741.5 | 4.19 | -3.9 | -15.63 |
| 温江区 | 276 | 2.70 | 979.4 | 2.42 | 876.1 | 2.52 | 11.7 | 7.27 |
| 双流区 | 466 | 5.03 | 1078.8 | 4.40 | 943.8 | 4.19 | 14.3 | 19.98 |
| 郫都区 | 437 | 3.36 | 769.8 | 3.74 | 855.8 | 4.08 | -10.1 | -17.55 |
| 简阳市 | 2214 | 17.69 | 798.8 | 15.96 | 720.8 | 17.98 | 10.8 | -1.64 |
| 都江堰市 | 1208 | 14.27 | 1181.3 | 12.98 | 1074.5 | 14.13 | 9.9 | 0.99 |
| 彭州市 | 1421 | 14.98 | 1053.9 | 13.49 | 949.6 | 13.61 | 11.0 | 10.04 |
| 邛崃市 | 1377 | 12.94 | 939.5 | 12.57 | 912.9 | 14.94 | 2.9 | -13.4 |
| 崇州市 | 1089 | 10.46 | 960.8 | 9.90 | 909.4 | 10.99 | 5.7 | -4.8 |
| 金堂县 | 1156 | 8.32 | 720.1 | 8.99 | 777.6 | 9.7 | -7.4 | -14.18 |
| 大邑县 | 1284 | 12.93 | 1006.9 | 10.88 | 847.1 | 13.75 | 18.8 | -5.98 |
| 蒲江县 | 580 | 7.48 | 1289.9 | 5.99 | 1033 | 7.12 | 24.9 | 5.08 |
| 新津县 | 329 | 3.58 | 1087.2 | 2.98 | 906.2 | 3.20 | 20.0 | 11.78 |
| 全市 | 14335 | 134.66 | 939.4 | 122.87 | 857.1 | 138.19 | 9.6 | -2.56 |

图3 成都市行政分区降水量2016年与

2015年及多年平均值比较图

2、区域雨量代表站降水情况

成都市境内现有42个雨量站(包括气象站),结合区域地形和降水分布特征,选取都江堰市虹口雨量站作为市域西部山区代表站,选取中心城区人民公园雨量站作为平原腹心地区代表站,选取简阳市禾丰雨量站作为市域东部丘陵区代表站.各雨量代表站月、年降水情况详见表2。

表2       各雨量代表站月、年降水情况表    单位:毫米

| 站名 | 各 月 降 水 量 | 年降 水量 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 虹口站 | 29.3 | 31.1 | 75.9 | 70.5 | 201.3 | 77.3 | 328.7 | 164.7 | 129.6 | 85.2 | 42.5 | 18.8 | 1254.9 |
| 人民公园 | 19.1 | 34.6 | 40.5 | 59 | 108.8 | 89.9 | 224.7 | 172.1 | 143.2 | 23.2 | 13.2 | 1.7 | 930 |
| 简阳禾丰 | 10.4 | 1.5 | 4.2 | 87.9 | 58.1 | 237.2 | 75.9 | 145.8 | 114.9 | 40.2 | 4.9 | 14.5 | 795.5 |

## （二）地表水资源量

2016年全市地表水资源量81.79亿立方米，折合径流深570.5毫米，比2015增加了15.57%，比多年平均值减少了1.9%。各行政区地表水资源量及与2015年、多年平均地表水资源量的比较见表3。

表3   2016年成都市行政分区地表水资源量

| 行政 分区 | 面积 (km2) | 2016年 径流量 | 2016年 径流深 | 2015年 径流量 | 多年平均径流量 | 与2015年比较 | 与多年平均比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (亿m3) | (mm) | (亿m3) | (亿m3) | (±％) | (±％) |
| 中心城区 | 465 | 2.25 | 483.6 | 1.80 | 2.01 | 24.93 | 11.88 |
| 天府新区 成都直管区 | 602 | 2.83 | 470.6 | 2.43 | 2.72 | 19.53 | 4.15 |
| 龙泉驿区 | 556 | 2.13 | 382.3 | 1.71 | 2.29 | 24.31 | -7.18 |
| 青白江区 | 379 | 1.40 | 370.6 | 1.26 | 1.76 | 11.48 | -20.19 |
| 新都区 | 496 | 1.81 | 364.2 | 1.89 | 2.14 | -4.42 | -15.59 |
| 温江区 | 276 | 1.51 | 548.5 | 1.34 | 1.41 | 12.97 | 7.36 |
| 双流区 | 466 | 3.07 | 658.1 | 2.23 | 2.38 | 33.91 | 28.85 |
| 郫都区 | 437 | 1.77 | 404.1 | 2.04 | 2.14 | -13.43 | -17.47 |
| 简阳市 | 2214 | 5.84 | 263.6 | 4.95 | 5.93 | 17.85 | -1.63 |
| 都江堰市 | 1208 | 12.84 | 1063.2 | 9.75 | 13.19 | 31.72 | -2.63 |
| 彭州市 | 1421 | 11.40 | 802.1 | 9.52 | 10.21 | 19.72 | 11.63 |
| 邛崃市 | 1377 | 9.07 | 658.6 | 8.26 | 10.22 | 9.79 | -11.26 |
| 崇州市 | 1089 | 7.71 | 708.1 | 6.96 | 8.1 | 10.79 | -4.80 |
| 金堂县 | 1156 | 4.26 | 368.7 | 3.83 | 4.97 | 11.29 | -14.24 |
| 大邑县 | 1284 | 7.98 | 621.2 | 8.00 | 8.49 | -0.29 | -6.05 |
| 蒲江县 | 580 | 4.03 | 695.3 | 3.32 | 3.84 | 21.46 | 5.01 |
| 新津县 | 329 | 1.90 | 576.2 | 1.48 | 1.57 | 28.09 | 20.75 |
| 全市 | 14335 | 81.79 | 570.5 | 70.77 | 83.37 | 15.57 | -1.90 |

图4 成都市行政分区地表水资源量2016年与

2015年及多年平均值比较图

## （三）地下水资源量

2016年全市地下水资源量32.72亿m3。比2015年增加26.68%，比多年平均值减少2.53%。2016年成都市行政分区地下水资源量见表4。

表4  2016年成都市行政分区地下水资源量

| 行政分区 | 面积 (km2) | 2016年地下水资源量 (亿m3) | 2015年地下水资源量 (亿m3) | 多年平均地下水资源量 (亿m3) | 与2015年比较 (±％) | 与多年平均比较 (±％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 465 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.00 | -16.33 |
| 天府新区成都直管区 | 602 | 1.15 | 1.06 | 1.21 | 8.49 | -4.96 |
| 龙泉驿区 | 556 | 0.76 | 0.62 | 0.78 | 22.58 | -2.56 |
| 青白江区 | 379 | 1.16 | 1.01 | 1.2 | 14.85 | -3.33 |
| 新都区 | 496 | 1.71 | 1.45 | 1.75 | 17.93 | -2.29 |
| 温江区 | 276 | 1.25 | 1.14 | 1.23 | 9.65 | 1.63 |
| 双流区 | 466 | 1.13 | 0.94 | 0.94 | 20.05 | 20.05 |
| 郫都区 | 437 | 1.96 | 1.36 | 2.02 | 44.12 | -2.97 |
| 简阳市 | 2214 | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 2.36 | -1.61 |
| 都江堰市 | 1208 | 3.87 | 2.64 | 3.96 | 46.59 | -2.27 |
| 彭州市 | 1421 | 4.08 | 3.12 | 4.17 | 30.77 | -2.16 |
| 邛崃市 | 1377 | 3.23 | 2.53 | 3.33 | 27.67 | -3.00 |
| 崇州市 | 1089 | 4.36 | 3.43 | 4.54 | 27.11 | -3.96 |
| 金堂县 | 1156 | 0.87 | 0.68 | 0.86 | 27.94 | 1.16 |
| 大邑县 | 1284 | 3.25 | 2.23 | 3.48 | 45.74 | -6.61 |
| 蒲江县 | 580 | 1.40 | 1.35 | 1.53 | 3.70 | -8.50 |
| 新津县 | 329 | 1.12 | 0.87 | 1.05 | 28.74 | 6.67 |
| 全市 | 14335 | 32.72 | 25.83 | 33.57 | 26.68 | -2.53 |

## （四）水资源总量

2016年全市水资源总量为87.82亿m3(已扣除地表水与地下水之间重复计算量)，比2015年增加15.1%，人均占有水资源量按户籍人口计算为628立方米，按常住人口计算为525立方米。2016年成都市行政分区水资源总量见表6。

表5  2016年成都市水资源总量

| 行政区 | 年降 水量 (亿m3) | 地表水 资源量 (亿m3) | 地下水 资源量 (亿m3) | 地表水与地下水 不重复计算量 (亿m3) | 水资源 总量 (亿m3) | 人均 水资源量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市 | 134.65 | 81.79 | 32.72 | 6.03 | 87.82 | 628 （525） |

表6  2016年成都市行政分区水资源总量

| 行政区 | 地表水资源量 （亿m3） | 地下水资源量 （亿m3） | 地表水与地下水 不重复计算量 （亿m3） | 水资源总量 （亿m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 2.25 | 0.41 | 0.14 | 2.39 |
| 天府新区成都直管区 | 2.83 | 1.15 | 0.42 | 3.25 |
| 龙泉驿区 | 2.13 | 0.76 | 0.13 | 2.26 |
| 青白江区 | 1.4 | 1.16 | 0.27 | 1.67 |
| 新都区 | 1.81 | 1.71 | 0.32 | 2.13 |
| 温江区 | 1.51 | 1.25 | 0.27 | 1.78 |
| 双流区 | 3.07 | 1.13 | 0.42 | 3.49 |
| 郫都区 | 5.83 | 1.01 | 0 | 5.83 |
| 简阳市 | 12.84 | 3.87 | 0.67 | 13.51 |
| 都江堰市 | 11.4 | 4.08 | 0.68 | 12.08 |
| 彭州市 | 9.07 | 3.23 | 0.45 | 9.52 |
| 邛崃市 | 7.71 | 4.36 | 0.79 | 8.5 |
| 崇州市 | 4.26 | 0.87 | 0.04 | 4.3 |
| 金堂县 | 1.77 | 1.96 | 0.42 | 2.19 |
| 大邑县 | 7.98 | 3.25 | 0.34 | 8.32 |
| 蒲江县 | 4.03 | 1.4 | 0.32 | 4.35 |
| 新津县 | 1.9 | 1.12 | 0.34 | 2.24 |
| 全市 | 81.79 | 32.72 | 6.03 | 87.82 |

## （五）蓄水状况

2016年，成都市共拥有各类蓄水设施共25638处（含简阳），其中：大型水库1座、中型水库6座、小（一）型水库51座、小（二）型水库205座、山平塘23280口、石河堰2095道。2016年末各类蓄水设施计划蓄水57919万立方米，实际蓄水60967万立方米。2016年末成都市各类蓄水设施蓄水情况见表7、表8、表9。

表7  2016年末成都市各类蓄水设施蓄水总体情况表

| 工程分类 | 数量 | 总库容 (万m3） | 兴利库容 (万m3) | 2016年 末蓄水 (万m3) | 2015年 末蓄水 (万m3) | 年末蓄水 变量(万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型水库 （三岔水库） | 1 | 22870 | 18450 | 20440 | 20683 | -243 |
| 中型水库 | 6 | 29509 | 23418 | 18646 | 18963 | -317 |
| 小（一）型水库 | 51 | 12270 | 9010 | 7322 | 7098 | 224 |
| 小（二）型水库 | 205 | 6057 | 3893 | 3476 | 2948 | 528 |
| 山平塘 | 23280 | 11655 | 10011 | 8817 | 8667 | 149 |
| 石河堰 | 2095 | 2474 | 2291 | 2266 | 1685 | 581 |
| 合计 | 25638 | 84834 | 67073 | 60967 | 60044 | 922 |

表8  2016年末成都市大中型水库蓄水情况表

| 水库名称 | 位置 | 总库容 (万m3) | 兴利库容 (万m3) | 2016年末 蓄水 (万m3) | 2015年末 蓄水(万m3) | 年末蓄水 变量(万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三岔湖水库 | 简阳市 | 22870 | 18450 | 20440 | 20683 | -243 |
| 石盘水库 | 简阳市 | 7426 | 5238 | 5778 | 5141 | 637 |
| 张家岩水库 | 简阳市 | 1445 | 1300 | 1186 | 1175 | 11 |
| 长滩水库 | 蒲江县 | 2706 | 1710 | 1830 | 1899 | -69 |
| 向阳水库 | 崇州市 | 1293 | 654 | 813 | 858 | -45 |
| 莲花洞水库 | 彭州市 | 1747 | 625 | 498 | 560 | -62 |
| 红旗水库 | 金堂县 | 1127 | 1014 | 900 | 900 | 0 |
| 合 计 | 38614 | 28991 | 31445 | 31216 | 229 |

表9  2016年末成都市小（一）型水库蓄水情况表

| 水库所在 行政区 | 处数 | 总库容 (万m3) | 兴利库容 (万m3) | 2016年末 蓄水 (万m3) | 2015年末 蓄水(万m3) | 年末蓄水 变量(万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天府新区 成都直管区 | 3 | 603 | 440 | 261 | 274 | -13 |
| 龙泉驿区 | 7 | 1366 | 1104 | 834 | 935 | -101 |
| 双流区 | 1 | 241 | 109 | 141 | 129 | 12 |
| 简阳市 | 15 | 2753 | 1717 | 1685 | 1610 | 75 |
| 都江堰市 | 1 | 132 | 119 | 50 | 70 | -20 |
| 彭州市 | 3 | 825 | 736 | 629 | 520 | 109 |
| 金堂县 | 12 | 3521 | 2447 | 1826 | 1770 | 56 |
| 邛崃市 | 3 | 894 | 636 | 546 | 552 | -6 |
| 大邑县 | 3 | 746 | 647 | 407 | 283 | 124 |
| 蒲江县 | 3 | 1189 | 1055 | 943 | 955 | -12 |
| 合计 | 51 | 12270 | 9010 | 7322 | 7098 | 224 |

## （六）平原区浅层地下水动态

成都平原地下水与大气降水、地表水及农灌用水过程有密切的关系。据成都平原三十多年的长观监测资料，上部含水层地下水年际变化较小，年内丰枯期变化明显。地下水位变幅一般1～2m，扇顶可达3～5m。水位动态曲线呈锯齿状，5月开始陡升，6～9月丰水期呈齿状高位，9～10月成缓坡状下降，11～4月枯水期呈宽缓低位状。3月水位最低，7～8月水位最高。由于岩性结构，地貌条件的差异，地下水补给与径流条件有所不同，各地动态曲线峰态略有不同，但总的变化特征相似。

2016年成都平原地下水水位变化趋势与往年一样，各区县变化特征相似。由于近年来成都市发展迅速，城区面积持续扩大，有效降雨面积、农灌面积逐渐缩小，致使地下水补给量逐年减小；城区建设基坑施工及近年地铁施工等，进行了大量的基坑降水，致使地下水开采量逐年增大。

图5  2016年成都市地下水水位高程等值线图

## （七）水资源情势分析

2016年全市水资源总量为87.82亿立方米，比2015年增加了15.1%。2000～2016年历年水资源量过程分析如下：全市水资源量在2006年创近年最低值为68.45亿m3；此后开始呈现上升的趋势，2009年又大幅回落至73.64亿m3；2011年出现近年最高值，为119.20亿m3；2012年再次回落，2013年上升至117.20亿m3，与2011年最高值接近，2014年又大幅回落至86.90亿m3，2015年继续回落至76.30亿m3，2016年增加至87.82亿m3。2000～2016年成都市水资源量变化趋势见图6。

图6  2000年至2016年成都市水资源量变化趋势图

三、供用水量

## （一）供水量

2016年全市供水总量61.04亿立方米，其中地表水供水量58.59亿立方米，占95.99%；地下水供水量2.42亿立方米，占3.97%；其它水源供水量0.02亿立方米，占0.04%。供水组成见图7。

图7  2016年成都市地表水、地下水、其它水源供水组成

地表水供水量中，引水工程供水量54.53亿立方米，占地表水供水量93.07%；蓄水工程供水量2.25亿立方米，占地表水供水量3.83%；提水工程供水量1.82亿立方米，占地表水供水量3.10%。地表水源不同供水方式构成见图8。

2016年成都市行政分区供水量见表10。

图8   2016年成都市地表水源不同供水方式构成

表10   2016年成都市行政分区供水量表

（单位：万立方米）

| 行政分区 | 地表水 | 地下水 | 其它 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引水 | 蓄水 | 提水 | 小计 |  |  |  |
| 中心城区 | 93702 | 0 | 200 | 93902 | 323 | 0 | 94225 |
| 天府新区 成都直管区 | 22902 | 2065 | 850 | 25817 | 383 | 0 | 26200 |
| 龙泉驿区 | 20212 | 1880 | 512 | 22603 | 91 | 0 | 22694 |
| 青白江区 | 31527 | 1088 | 271 | 32886 | 1034 | 0 | 33920 |
| 新都区 | 36725 | 62 | 643 | 37430 | 1570 | 0 | 39000 |
| 温江区 | 17160 | 0 | 0 | 17160 | 2900 | 0 | 20060 |
| 双流区 | 30616 | 800 | 2000 | 33416 | 1700 | 107 | 35224 |
| 郫都区 | 28706 | 0 | 0 | 28706 | 2700 | 0 | 31406 |
| 简阳市 | 29904 | 1970 | 6767 | 38640 | 144 | 0 | 38785 |
| 都江堰市 | 29896 | 794 | 422 | 31112 | 2534 | 0 | 33647 |
| 彭州市 | 44200 | 1400 | 0 | 45600 | 2400 | 0 | 48000 |
| 邛崃市 | 39823 | 0 | 0 | 39823 | 2151 | 0 | 41974 |
| 崇州市 | 36300 | 1500 | 0 | 37800 | 3600 | 0 | 41400 |
| 金堂县 | 19419 | 6917 | 6098 | 32434 | 495 | 0 | 32929 |
| 大邑县 | 24577 | 497 | 11 | 25085 | 1287 | 112 | 26484 |
| 蒲江县 | 15439 | 3263 | 2 | 18703 | 223 | 0 | 18926 |
| 新津县 | 24183 | 214 | 400 | 24797 | 690 | 0 | 25487 |
| 合计 | 545290 | 22450 | 18175 | 585916 | 24226 | 219 | 610361 |

## （二）用水量

2016年全市总用水量61.04亿立方米。其中：第一产业用水32.34亿立方米，占总用水量52.98%；第二产业用水量13.98亿立方米，占总用水量22.91%；第三产业用水量3.38亿立方米，占总用水量5.54%；生活用水量9.66亿立方米，占总用水量15.83%；生态用水（含河湖补水）1.67亿立方米，占总用水量2.74%。

2016年成都市行政分区用水量见表11。

表11   2016年成都市行政分区用水量表

（单位：万立方米）

| 行政分区 | 生产用水 | 生活用水 | 生态用水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |  |  |  |
| 中心城区 | 2246 | 26909 | 22132 | 38882 | 4056 | 94225 |
| 天府新区 成都直管区 | 19162 | 2294 | 987 | 3331 | 426 | 26200 |
| 龙泉驿区 | 7452 | 6924 | 819 | 5550 | 1950 | 22694 |
| 青白江区 | 14140 | 15361 | 976 | 2528 | 915 | 33920 |
| 新都区 | 24367 | 6920 | 260 | 5453 | 2000 | 39000 |
| 温江区 | 9260 | 6000 | 1200 | 2800 | 800 | 20060 |
| 双流区 | 14358 | 10130 | 2951 | 5665 | 2120 | 35224 |
| 郫都区 | 19506 | 5900 | 220 | 4680 | 1100 | 31406 |
| 简阳市 | 31399 | 3004 | 86 | 3991 | 304 | 38785 |
| 都江堰市 | 23046 | 4084 | 1707 | 4204 | 606 | 33647 |
| 彭州市 | 28500 | 14200 | 600 | 4500 | 200 | 48000 |
| 邛崃市 | 29217 | 8125 | 300 | 3502 | 830 | 41974 |
| 崇州市 | 32461 | 6000 | 400 | 2339 | 200 | 41400 |
| 金堂县 | 20222 | 8558 | 500 | 3427 | 222 | 32929 |
| 大邑县 | 18422 | 4519 | 296 | 2577 | 670 | 26484 |
| 蒲江县 | 14852 | 2375 | 221 | 1296 | 180 | 18926 |
| 新津县 | 14788 | 8517 | 162 | 1880 | 140 | 25487 |
| 合计 | 323398 | 139820 | 33817 | 96607 | 16719 | 610361 |

图9   2016年成都市行政分区用水量

## （三）最严格水资源管理制度控制目标执行情况

2016年全市总用水量61.04亿立方米，未超过省下达的2016年用水总量控制指标64.0亿立方米。按户籍人口计，人均年用水量436.3立方米，按常住人口计，人均年用水量383.5立方米；万元GDP（当年价）用水量50.2立方米，与2015年万元GDP用水量55.9立方米相比，下降10.2%,万元工业增加值（当年价）用水量27.1立方米，与2015年万元工业增加值用水量29.0立方米相比，下降6.7%；农田灌溉亩均用水量512立方米(农田灌溉用水27.56亿立方米，总实际灌溉面积538.1万亩)，农田灌溉水有效利用系数达到0.54。用水效率指标符合省下达2016年控制指标。

四、水体水质

## （一）河流水质

成都市的河流分为岷江和沱江两大水系，共布置水质监测断面88个。监测点位见图10。

图10   成都市水质监测点位示意图

2016年，成都市地表水水质总体呈轻度污染，主要污染指标为总磷、氨氮和五日生化需氧量，主要污染河段为岷江水系的府河、南河、沙河、江安河、杨柳河、白河及沱江水系的毗河、毗河中支、沱江中河和驿马河。

88个地表水断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面62个，占 70.5%；Ⅳ～Ⅴ类水质断面11个，占12.5%；劣Ⅴ类水质断面15个，占17.0%。水质分布示意图见图11。

图11   2016年岷、沱江水质类别比例分布图

（1）岷江水系

岷江水系成都段水质总体呈轻度污染，主要污染指标为总磷、氨氮和五日生化需氧量。主要污染河流为府河、 南河、沙河、江安河、杨柳河、白河。

岷江水系（成都段）监测断面水质类别比例见图12。63个地表水监测断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面49个，占77.8%，Ⅳ～Ⅴ类水质断面5个，占7.9%，劣Ⅴ类水质断面9个，占14.3%。

图12   2016年岷江水系水质类别比例图

（2）沱江水系

沱江水系成都段水质总体呈中度污染，主要污染指标为总磷、氨氮和化学需氧量。主要污染河段为毗河、毗河中支、沱江中河和驿马河。

沱江水系（成都段）监测断面水质类别比例见图13。25个地表水监测断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面13个，占52%，Ⅳ～Ⅴ类水质断面6个，占24%，劣Ⅴ类水质断面6个，占24%。

图13   2016年沱江水系水质类别比例图

## （二）湖泊（水库）水质

成都市现共有省、市控湖库监测点位12个，分别为紫坪铺水库的阿坝铝厂（库西）、漩口村（库口）、跨库大桥（库中）、査关村（库东），长滩湖、三岔湖的#1进水口、#2进水口、库中测点、库尾测点，龙泉湖的嫦娥岛、桃花岛，张家岩水库的湖中心。

2016年监测结果显示：除漩口村（库口）监测点位总磷超标外，其余11个点位水质均达到Ⅲ类水域标准。

以总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价，12个监测点位均达到Ⅲ类水域标准。营养状态评价表明：除长滩湖为轻度富营养外，其余11个点位均为中营养。

## （三）饮用水源水质

2016年成都市政府所在地3个在用饮用水水源地 (水五厂、水六厂、水七厂)水质良好，水质达标率均为100%，109项全分析指标全部满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002) Ⅲ类水域标准要求。

区(市)县24个城镇饮用水水源地水质达标率均为100%。同比达标率上升7.9个百分点。

区(市)县12个乡镇饮用水水源地水质相对稳定，上半年水质达标率为99.3%,下半年为92.15%。

五、污 水 处 理

2016年全市共有251座污水处理厂（站）运行，设计处理能力348万吨/日。其中：中心城区、县城污水处理厂共37座，污水处理能力306.16万吨/日；乡镇污水处理厂191座，污水处理能力31.28万吨/日；小流域末端污水处理设施23座，污水处理能力10.56万吨/日。2016年实际污水处理总量113779.7万吨。与2015年相比，增加设计规模10.76万吨/日,增长3.19%，年污水处理量增加3239.95万吨，增长2.93%。各行政分区2016年城镇污水处理厂（站）污水处理量见下表。

表12   2016年成都市行政分区城镇污水处理厂（站）

处理量表

| 行政分区 | 县城 | 乡镇 | 其他污水处理设施 | 污水处理量合计 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 | 规模 （万吨/日） | 年处理量（万吨） | 座数 | 规模 （万吨/日） | 年处理量（万吨） | 座数 | 规模 （万吨/日） | 年处理量（万吨） |  |
| 中心 城区 | 8 | 199 | 63158.56 | 1 | 0.6 | 201.01 | 10 | 5.2 | 1893.4 | 65252.97 |
| 天府新区成都直管区 | 3 | 7.94 | 2885.31 | 13 | 1.63 | 417.43 |  |  |  | 3302.74 |
| 龙泉 驿区 | 5 | 17.84 | 6159.79 | 6 | 0.4 | 74.12 | 1 | 0.5 | 35.11 | 6269.02 |
| 青白 江区 | 1 | 10 | 3712.38 | 7 | 1.98 | 519.52 |  |  |  | 4231.9 |
| 新都区 | 1 | 7.5 | 2799.69 | 9 | 3.78 | 1356.52 |  |  |  | 4156.21 |
| 温江区 | 4 | 14 | 5861.15 | 3 | 1.6 | 428.83 |  |  |  | 6289.98 |
| 双流区 | 2 | 9.99 | 3212.66 | 8 | 2.25 | 595.15 |  |  |  | 3807.81 |
| 简阳市 | 1 | 2.5 | 1054.85 | 6 | 0.3 | 87.6 |  |  |  | 1142.45 |
| 都江 堰市 | 3 | 8 | 3013.24 | 12 | 1.52 | 460.4 | 2 | 0.07 | 22.73 | 3496.37 |
| 彭州市 | 2 | 4.5 | 1640.39 | 19 | 2.24 | 702.7 | 2 | 0.19 | 36.64 | 2379.73 |
| 邛崃市 | 1 | 3.99 | 1326.58 | 22 | 2.22 | 628.41 |  |  |  | 1954.99 |
| 崇州市 | 1 | 4 | 588.83 | 21 | 2.43 | 577.03 |  |  |  | 1165.86 |
| 金堂县 | 1 | 2 | 712.26 | 20 | 1.49 | 361.33 |  |  |  | 1073.59 |
| 郫都区 | 1 | 10 | 4006.30 | 6 | 3.1 | 1101.53 | 8 | 4.6 | 1356.05 | 6463.88 |
| 大邑县 | 1 | 1.9 | 831.34 | 18 | 2.38 | 411.27 |  |  |  | 1242.61 |
| 蒲江县 | 1 | 1 | 280.87 | 9 | 0.68 | 141.24 |  |  |  | 422.11 |
| 新津县 | 1 | 2 | 631.64 | 11 | 2.68 | 495.88 |  |  |  | 1127.52 |
| 合计 | 37 | 306.16 | 101875.84 | 191 | 31.28 | 8559.97 | 23 | 10.56 | 3343.93 | 113779.7 |

六、洪 涝 干 旱

## （一）雨情

2016年，成都市年降水量714.8～1556.3毫米，接近多年平均降水量。有以下两个特点，一是区域性暴雨洪涝次数偏少， 7月5日，全市出现分布不均的雷雨天气，强降水主要集中在西部沿山及南部山区，最大雨量167.2毫米，出现在邛崃高何镇靖口村，这是今年首场区域性暴雨。7月22日，出现明显降水过程，西部沿山地区普降暴雨，降水同时伴有6级以上阵性大风，最大雨量196.1毫米，出现在彭州葛仙山镇东河水库。二是夏旱、伏旱明显，但干旱程度轻，5月和6月期间，除新津、蒲江、简阳外，市内其余地方均出现夏旱，其中邛崃、大邑甚至出现两段干旱；彭州旱期持续33天，期间雨量26.2毫米，达到严重夏旱等级；其余各站平均旱期22天，旱期平均雨量25.4毫米，属一般夏旱。7月末到8月上旬开始，全市共有7个站相继出现伏旱。邛崃和大邑旱期长达41天和35天，干旱期间降水偏少，属严重伏旱；其余各站旱期平均为21天，旱期雨量平均为26.0毫米，属一般伏旱。

## （二）水情

2016年汛期，成都市江河为中偏低洪水，主要江河汛期洪水峰值较历史平均峰值偏小20%～40%。其中，沱江上游、岷江中上游河流水势平稳，个别河流出现短时超警戒水位。汛期首场区域性暴雨过程中，蒲江河、临溪河、䢺江河、斜江河于7月5日傍晚前后相继出现超警戒水位。其中，蒲江县蒲江河驭虹大桥段超警戒水位0.15米，临溪河雷河大桥段超警戒水位0.8米；邛崃市蒲江河回龙大桥段超警戒水位0.4米，大邑县䢺江头堰段超警戒水位0.55m，大邑县斜江河半雾桥段超警戒水位0.29m; 7月下旬第二场区域性暴雨过程中，岷江支流南河邛崃水文站23日8时10分发生超警戒水位以上洪水，洪峰水位499.31米, 洪峰流量2550立方米/秒，水位涨幅3.89米，流量变幅2530立方米/秒，超警戒水位0.11米。主汛期受暴雨影响，多数河流水位均有上升，部分河道水位涨幅为1～4米左右，但洪水峰值均偏小，岷江中上游干流都江堰站、岷江支流南河邛崃站、沱江上游干流三皇庙站2016年最大流量与均值相比分别偏小37%、21%、40%。

## （三）灾情

2016年汛期发生的洪涝灾害主要以典型的江河洪水和城市（镇）内涝为主。江河洪水主要发生在邛崃市、蒲江县等地，内涝主要集中在双流区、成都天府新区等地，山洪主要发生在简阳市、都江堰市等地。据统计，今年汛期，全市共有6个区（市）县，38个乡镇受灾，受灾人口6952人，倒塌房屋103间，转移人口6509余人，死亡人口3人；农作物受灾0.666万亩,因灾减产粮食0.01万吨；公路中断11条次，供电中断1条次；损坏堤防22处、长3.73千米，损坏护岸37处，损坏灌溉设施91处。洪涝灾害造成的直接经济总损失5512.01万元，水利直接经济损失共3518.57万元。

七、重大水事

成都市2015年度实行最严格水资源管理制度工作顺利通过国家考核组考核

2016年，成都市在四川省2015年度实行最严格水资源管理制度考核中，考评结果为优秀，同时，代表四川省接受了国家考核组的现场检查，考核方式包括现场抽查、资料审查和听取工作汇报等，考核检查组认为成都市全面落实最严格水资源管理制度的许多亮点举措值得肯定，得到了一致好评。成都市最严格水资源管理制度考核办公室还组织了对各区（市）县2015年度实行最严格水资源管理制度工作考核，各区（市）县均顺利完成年度控制目标。

水利部副部长陆桂华一行调研成都市水生态文明城市建设试点工作

10月8日，水利部副部长陆桂华一行实地考察麓湖生态区、白鹭湾湿地，对成都市水生态文明城市建设试点工作进行专题调研, 对成都市水生态文明城市建设试点工作给予了肯定，认为建设理念科学，成都特色明显，水生态文明城市建设变化显著，把政府主导与社会参与紧密结合，强化了优质水生态环境对城市品牌和经济发展的提升作用，对提高全市生态文明水平、建设美丽中国起到积极推动作用。

四川省李家岩水库进入全面建设阶段

2016年8月27日—30日，水利部水利水电规划设计总院组织专家和相关单位在成都对李家岩水库工程初步设计报告进行评审。经过专家评审，李家岩水库初步设计报告获得原则性通过。2016年10月9日，四川省李家岩水库工程开工仪式在成都崇州文井江镇隆重举行。2016年10月11日，水利部向四川省水利厅下达《关于四川省李家岩水库工程初步设计报告的批复》(水规计〔2016〕369号)，原则同意四川省李家岩水库初步设计报告，标志着四川省李家岩水库进入全面建设阶段。

三坝水库建设前期工作启动

为充分发掘成都市水资源利用潜力，全面提高城市供水能力，成都市开展三坝水库规划建设前期工作。三坝水库位于䢺江上游山区，控制集雨面积376.4平方公里，为大Ⅱ型水库，该水库以城乡供水为主，兼顾灌溉、防洪等综合利用。市委、市政府高度重视三坝水库规划建设工作，主要领导和分管领导多次率队赴国家有关部委专题汇报三坝水库有关情况，三坝水库已列入了全国水利改革发展“十三五”规划，前期相关工作加快推进。

东风水库扩建工程进展迅速

东风水库从小（一）型水库扩建为中型水库，扩建后，水库正常蓄水位500.00m，坝顶高程503.70m，总库容将达2610万m3，成为以农业灌溉为主，兼顾工业、生活用水等综合利用的中型水库。截至2016年底，累计完成投资4.04亿元。枢纽工程部分已基本完工；干渠工程已完工；支渠部分正在进行招投标工作；移民工程已完成309户移民搬迁安置、枢纽区电力迁改、上坝道路、管理用房和放水洞的征地工作，同步做好淹没区房屋拆迁工作及干渠征地工作。

国家水资源监控能力建设项目全面推进

2016年，国家水资源监控能力建设项目（一期）通过终验，并启动了国家水资源监控能力建设项目（二期）建设，其中2016年任务双流区岷江自来水厂金马河饮用水源地和简阳市张家岩水库水源地的自动监测站点建设任务已全面完成并通过终验。2017年成都市继续推进国家水资源监控能力建设项目（二期）建设任务，将在龙泉驿区、青白江区和新津县完成4个水源地自动监测站点建设任务。

成都市蓝线规划编制完成

成都首次提出编制蓝线规划，专门对城市河湖水系进行保护。规划蓝线一般称河道蓝线，是指水域保护区，即城市各级河、渠道用地规划控制线，包括河道水体的宽度、两侧绿化带以及清淤路。

中心城区污水处理扩能提标取得新进展

成都市第三、四、五、八污水处理厂扩能提标改造工程如期实现通水运行，第三、四、五、八污水处理厂总处理规模由每日40万立方米扩容至每日75万立方米，出水水质由一级A标提升到地表水Ⅳ类标准（不计总氮）。

防洪工作全面推进

全面推进防汛骨干工程建设，编制完成《成都市中心城区雨水防涝综合规划》，全面打通岷江、沱江和锦江洪水出口通道，基本形成“上蓄、中分、下排”的防洪总格局。基本完成山洪灾害防治、山洪灾害预测预警、中小河流水文监测等防汛信息化建设。建成投运中央防汛抗旱物资成都仓库，初步建立起城乡一体的防洪排涝减灾体系。

黑臭水体整治现成果

为贯彻落实《水污染防治行动计划》，市水务局、市环保局会同相关区政府，对城市建成区的地表水体进行了排查和水质检测，共排查出53段黑臭水体，其中，轻度黑臭水体25段，重度黑臭水体28段，总长度约144.6公里。按照“控源截污、内源治理；活水循环、清水补给；水质净化、生态修复”的基本技术路线，2016年初步完成了53段黑臭水体719个污染排口截污治理措施。

农田水利建设新进展成效显著

加快推进全市2016水利年度农田水利基本建设，以“骨干渠系节水改造工程、高标准农田水利设施综合配套工程、高效节水灌溉工程、水源保障工程、农民新村饮水工程、农村中小型灌排河流治理工程”等“六大工程”为重点，完成投资27.43亿元，新修防渗渠道1740.5千米，除险加固水库4座，新建和整治塘堰池等小型蓄水工程1526处，新建改造提水泵站87处，建设村镇供水工程4处，新建成高效节水灌溉4.58万亩。完成新增和恢复蓄引提水能力2316万立方米， 新增有效灌溉面积1.05万亩，恢复改善灌溉面积55.72万亩,新增节水灌面16.03万亩，新增供水受益人口6.19万人，治理水土流失面积47.64平方公里。全市农田水利基本建设成效显著，荣获四川省2016年度农田水利基本建设绩效考核水利项目第二名和农建综合管理项目第一名。

中国水利学会2016学术年会在成都召开

此次年会主题为“创新绿色发展、共享水利成果”。围绕水利信息化、水生态文明、供水保障、洪涝防御等重点领域和关键环节，对水利改革攻坚具有积极的推动作用。成都也将以此为契机，进一步深化水利综合改革、推动智慧水利建设，为成都建设国家中心城市提供强大的支撑和保障。